## Slide 1: Angular: Services, Observable, Subscribe e Observer
Gestione dei dati e comunicazione tra componenti
Notes: Introduzione al tema: come Angular gestisce i dati tra componenti.

## Slide 2: 🧩 Cos'è un Service
Classe per condividere dati e logica
Riutilizzabile in più componenti
Usato per API e business logic
@Injectable({ providedIn: 'root' })
Notes: Spiegare che i service centralizzano la logica e favoriscono il riuso.

## Slide 3: 🔗 Dependency Injection
Sistema integrato in Angular
Permette di usare i servizi nei componenti
Angular crea automaticamente l’istanza
constructor(private mioService: MioService) {}
Notes: Sottolineare che Angular gestisce automaticamente le dipendenze.

## Slide 4: 📡 Observable
Flusso di dati nel tempo
Fa parte di RxJS
Può emettere più valori
È asincrono
Notes: Importante concetto per gestire eventi asincroni e dati continui.

## Slide 5: 👀 Observer
Riceve i dati dall’Observable
Gestisce il flusso
Metodi:
next(), error(), complete()
Notes: Spiegare i tre metodi principali e quando vengono chiamati.

## Slide 6: 🔔 Subscribe
Attiva l’Observable
Permette di leggere i dati
obs$.subscribe({
next: value => console.log(value),
error: err => console.error(err),
complete: () => console.log('Fine')
});
Notes: Subscribe è fondamentale per iniziare il flusso di dati.

## Slide 7: 🌐 HttpClient
Angular usa Observable per HTTP
Comunicazione con API
this.http.get('url')
.subscribe(data => console.log(data));
Notes: Mostrare come Angular usa observable per chiamate HTTP.

## Slide 8: ⚠️ Best Practices
Fare unsubscribe quando necessario
Usare async pipe
Evitare memory leak
Non abusare di subscribe annidati
Notes: Attenzione alla gestione della memoria e pulizia delle subscription.

## Slide 9: 🔄 Async Pipe
Gestisce subscribe automaticamente
Evita memory leak
{{ data$ | async }}
Notes: Consigliato nelle view Angular per semplificare il codice.

## Slide 10: 🎯 Riassunto
Service → logica condivisa
Observable → flusso dati
Observer → riceve dati
Subscribe → attiva il flusso
Notes: Ripasso veloce dei concetti chiave.

## Slide 11: ❓ Domande
Hai domande?
Notes: Aprire spazio alle domande del pubblico.